## Slide 1: NETWORK & SECURITY BOOTCAMP
BİTİRME PROJESİ
techcareer.com
ALİ YAVUZ YALÇIN
aliyavuzyalcin@gmail.com

## Slide 2: Bitirme Projesi İstenenler
Proje 1: IPv4 ve IPv6 omurgaları kendi içlerinde Statik routing ile haberleşebilmelidir.
Proje 2: IPv4 ve IPv6 omurgaları kendi içlerinde OSPF ile haberleşebilmelidir.
Her iki proje için de İstanbul lokasyonunda gerekli Layer 2 düzenlemeler sağlanmalıdır.
Serverlara sadece verdikleri servis portlarından ulaşılmalıdır.

## Slide 3: END-DEVICE IP-DNS CONFIGURATIONS
IPv4
IPv6

## Slide 4: ROUTER CONFIGURATIONS
Tüm router'larda hostname yeniden ayarlandı.
Tüm router'larda secret aktif hale getirildi ve şifre cisco olarak belirlendi.
Tüm router'larda password-encryption servisi aktif hale getirildi.
Router'larda interface IP'leri ayarlandı.
IPv4
IPv6

## Slide 5: ROUTER CONFIGURATIONS
> int fa0/0
> ip add 192.168.3.1 255.255.255.0
> no sh
> int s0/0/0
> ip add 11.0.0.2 255.255.255.252
> no sh
> ipv6 unicast-routing
> int fa0/0
> ipv6 add 1ef0:333:33:3::1/64
> no sh
> int s0/0/0
> ipv6 add 1ef0:abc:bc:c::2/126
> no sh
Router’a bu komut girilmediği takdirde IPv6 tabanındaki Layer-3 trafiğe kapalı gelir. Bu trafiğin aktif edilmesi için bu komut girilir.
> ipv6 unicast-routing
DİKKAT!
IPv4
IPv6

## Slide 6: LAYER 2 CONFIGURATIONS
İstanbul ağında hem IPv4 hem de IPv6 end device’ların bağlı olduğu Switch üzerinde Layer 2 düzeyinde yapılması gereken düzenlemeler

## Slide 7: LAYER 2 CONFIGURATIONS
Vlanlar oluşturuldu; Vlan 4 ve Vlan 6.
Access ve Trunk portlar belirlendi.
Kullanımda olmayan portlar kapatıldı.
Tüm portlar için port-security ayarları yapıldı.

## Slide 8: LAYER 2 CONFIGURATIONS
Vlan 4 ve Vlan 6 oluşturmak için;
> vlan 4
> name IPv4Servers
> vlan 6
> name IPv6Servers
Vlanlara isim verebilmek için « > name» komutu kullanıldı.
Switch üzerinde kullanılmayan portları kapatmak için;
> int range fa0/5-24
> sh
> int g0/2
> sh
Hangi portların Access Port olacağını ve hangi Vlan altında yer alacağını belirlemek için;
> int range fa0/1-2
> switchport mode access
> switchport access vlan 4
> int range fa0/3-4
> switchport mode access
> switchport access vlan 6
Hangi portların Trunk Port olacağını ve hangi Vlan altında yer alacağını belirlemek için;
> int g0/1
> switchport mode trunk

## Slide 9: LAYER 2 CONFIGURATIONS
> int fa0/1
> switchport port-security
> switchport port-security maximum 1
> switchport port-security violation restrict
> switchport port-security mac-address 00E0.B03C.1A96
Port-security’i uygulanmasını istediğimiz tüm portlara (örnek; fa0/1) tek tek uyguluyoruz.
Teknoloji başlatılır.
En fazla 1 adet MAC trafiğine açık olduğu ifade edilir.
Anomali tespiti olursa ilgili portun «forwarding state» e geçmesini engeller.
Mac-address’i ile bu portu yalnızca bu MAC’a sahip device’a ayırıyoruz.

## Slide 10: Subinterface Oluşturma
> int fa0/0.4
> encapsulation dot1q 4
> ip add 192.168.1.1 255.255.255.0
> int fa0/0.6
> encapsulation dot1q 6
> ipv6 add 1ef0:111:11:1::1/64
Switch üzerinde oluşturulan Vlanlar birbirlerinden farklı olduğu gibi içlerinde de farklı network barındırırlar.
Dolayısıyla İstanbul router’ının fa0/0 interface’ine default IP atamak yerine subinterface’ler açılıp bu subinterface’lere gateway verildi.
Subinterface’ler vlan tag’ını okuyarak hangi verinin hangi Vlan’dan geldiğini anlar.
Bu okumayı yapabilmesini sağlayan encapsulation protokolünün adı dot1q’dur.
Dot1q ile beraber vlan 4 ve vlan 6 gateway IP’leri verildi.
İşlemler bittikten sonra ping atılarak kontrol edilir.

## Slide 11: Proje-1 Static Routing
Birbirlerine doğrudan bağlı olmayan uzak networklerin Router’lara tek tek öğretilmesi işlemidir.
> ip route [Gidilmek İstenen Network] [IP’nin SubnetMaskı] [Alıcı Router Dış Bacak IP] şeklinde yazılır.
> ipv6 route [Gidilmek İstenen Network] [Alıcı Router Dış Bacak IP] şeklinde yazılır.
İki tür hata alınabilir;
  Destination host is unreachable; router’ın gidilecek adresi kendi routing table’ında bulamaması durumudur.
  Request timeout; alıcı cihazın döneceği adresi kendi routing table’ında bulamaması durumudur.

## Slide 12: Proje-1 Static Routing
İstanbul'dan İzmir'e Static route örneği;
> ipv6 route 1ef0:333:33:3::0/64 1ef0:abc:bc:c::2
İstanbul'dan Ankara'ya Static route örneği;
> ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 11.0.0.2
IPv4
IPv6

## Slide 13: Proje-2 OSPF
Bir Link State protokolüdür.
Dolayısıyla bandwidth parametresini kullanır.
İç network’ünü komşularına bildirir.
Komşuluk ilişkisinde karşı OSPF komşusuyla konuşmak için router-id kullanır.
Router-id, router’ın üzerindeki en yüksek numerik değerli interface’in IP’sidir.
«area» ifadesi haritalandırmak için kullanılır.
> router ospf 1 komutuyla OPSF başlatılır. Network anonsları yapılır ve area bilgisi verilir.

## Slide 14: Proje-2 OSPF
IPv4 omurga için İstanbul’dan Ankara'ya OSPF;
> router ospf 1
> network 11.0.0.0 0.0.0.3 area 0
> network 192.168.1.0 0.0.0.3 area 0
IPv6 omurga için İstanbul’dan İzmir’e OSPF;
> ipv6 router ospf 1
> router-id 1.1.1.1*
> int fa0/0.6
> ipv6 ospf 1 area 0**
> int s0/0/1
> ipv6 ospf 1 area 0
*router-id 1.1.1.1 (ipv4 olmadığından dolayı bu router-id’nin manuel olarak belirlenmesi gerekir.)
**ipv6 ospf 1 area 0 (IPv6 ile makine öğrenmesini kullanmaya başladığı için network bildirimlerini kendisi yapar.

## Slide 15: Proje-2 OSPF
> do show ip route VE > do show ipv6 route komutlarıyla kontrol edilir.
> do show ip ospf neighbors komutu ile komşuluklar doğrulanır.
VEYA
İstanbul router’ında;

## Slide 16: Proje-2 OSPF / Authentication & Hello-Dead Intervals
OSPF’in güvenli bir metodu olan message-digest uygulandı.
Komşuluğun up veya down olduğunu kontrol etmek için Hello&Dead Interval değerleri time cinsinden parametre olarak geçildi.
IPv4 OSPF bulunan interface’e erişip;
> ip ospf authentication message-digest
> ip ospf message-digest-key 1 md5 [PASSWORD]
Hello&Dead Interval için yine aynı şekilde IPv4 veya IPv6 OSPF bulunan interfacelere erişip;
> ip ospf hello-interval 10
> ip ospf dead-interval 40

## Slide 17: IPv4/IPv6 Port Base Access-List
DNS Serverların «services» sekmesinde DNS seçeneği bulunur. DNS «on» pozisyonuna getirilir.
Ulaşılmak istenen WEB Server’ın IP adresi ve domain name’i eklenir.
Yani «nameserver (NS)» kaydı yapılır.
Proje 1 ve Proje 2 için NS kaydı;
  www.ipv4web.com -> IPv4 omurga için
  www.ipv6web.com -> IPv6 omurga için

## Slide 18: IPv4/IPv6 Port Base Access-List
> ip access-list extended IPv4 (IPv4 isimli access-list oluşturuldu.)
> permit udp 192.168.3.0 0.0.0.255 host 192.168.1.2 eq 53
(192.168.1.2 IP’li hostun UDP 53 portu için 192.168.3.0 network adresi ve 0.0.0.255 wildcard masktan gelenlere izin verilsin demektir.)
> permit tcp 192.168.3.0 0.0.0.255 host 192.168.1.3 eq 80
(192.168.1.3 IP’li hostun TCP 80 portu için 192.168.3.0 network adresi ve 0.0.0.255 wildcard masktan gelenlere izin verilsin demektir.)
> int fa0/0.4
> ip access-group IPv4 out
(subinterface fa0/0.4’e OUT yönünden gelenler IPv4 Access-List'ine göre porta erişebilecek.)
> ipv6 access-list IPv6
> permit udp 1ef0:333:33:3::0/64 host 1ef0:111:11:1::2 eq 53
> permit tcp 1ef0:333:33:3::0/64 host 1ef0:111:11:1::3 eq 80
> int fa0/0.6
> ipv6 traffic-filter IPv6 out

## Slide 19: IPv4/IPv6 Port Base Access-List
IPv4
IPv6

## Slide 20: TEŞEKKÜRKER!
Ali Yavuz YALÇIN
aliyavuzyalcin@gmail.com
https://github.com/aliyavuzyalcin